## Slide 1: 基于策略迭代的马尔可夫跳变系统 最优跟踪控制
答 辩 人 ：姚才康
指导教师：沈英 副研究员
学科专业：控制科学与工程
答辩日期：2024.05.13
Notes: 尊敬的各位评审老师大家好，我叫王如生，我的导师是俞立教授和陈博教授，我今天答辩的题目是资源约束下网络化多传感器系统的分布式非线性融合估计。

## Slide 2: 主要内容
一、研究背景
二、关键问题
三、研究内容
四、总结与展望

## Slide 3
研究背景
马尔可夫跳变系统(Markov Jump System, MJS)同时具备马尔可夫过程和切换系统的特征，其模态切换服从于马尔可夫过程，在刻画具有元器件损坏、功率切换等结构或参数突变的随机系统时具有突出优势。
电力系统故障：发电机故障、输电线路短路、变压器故障
电网负荷变化：季节变化、昼夜变化、大型设备启动
极端天气：雷电、风暴
.
.
.
Notes: 随着传感器和计算机技术的快速发展，多传感器系统感知技术已广泛应用于军事指挥系统、导弹防御系统、无人集群系统、目标跟踪和导航定位等军事领域，也在自动驾驶、环境监测、智能电网、智能制造、工业物联网、智慧医疗等民用领域得到快速发展。

## Slide 4
研究背景
最优跟踪控制通过设计给定性能指标下的最优跟踪控制器，可实现系统状态或输出与目标信号的一致性，被广泛应用于无人机编队、雷达追踪等领域。
MJS的控制或滤波问题需要考虑系统模态并处理模态之间的转移关系，特别是当模态转移概率等模型信息未知时，已有的控制算法将不再适用。
Notes: 虽然集中式融合估计可获得全局最优性能，所有传感器数据都须由全局估计器处理，因而需要大量的通信与计算资源。相比之下，分布式融合结构的估计任务不仅仅集中在融合估计器，还分布在多个传感器或局部估计器上，即使融合估计器失效，局部估计器仍然可以提供有效的状态估计信息。因此，本文聚焦于分布式融合估计问题。

## Slide 5: 主要内容
一、研究背景
二、关键问题
三、研究内容
四、总结与展望

## Slide 6
关键问题
最优控制问题难以求解
跟踪不稳定系统
转移概率未知
Riccati 方程无法求解
二次型性能指标 发散
Notes: 虽然NMSs的融合估计极大提升了系统对物理对象的感知效率，但是网络的带宽通常是有限的，通信信道在单位时间内往往只能承载有限的信息，因而信息传输过程中存在通信受限问题。特别地，无线传感器网络是一种由大量稀疏分布的传感器构成的自组织网络，而传感器节点通常具有能量和计算能力有限等特点，从而出现能量约束问题。
实际环境中大多数融合感知和目标信息处理系统都是非线性的，且现代感知技术的发展和感知范围的扩大使得感知信息多样性、交互性和复杂性更强，进而导致非线性问题更加突出。

## Slide 7
研究现状
马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
受扰马尔可夫跳变系统的 H∞ 最优跟踪控制
问题
研究方法
线性二次型最优跟踪控制
基于 LMI 的控制方法
模型预测控制
H2 /H∞ 控制
LQG 控制
局限性
跟踪对象为稳定系统，未考虑转移概率未知
控制器的存在性难以保证
依赖于精准模型信息
求解转移概率未知系统的控制问题结果保守性较大
噪声统计特性要求已知
Costa O L V, Fragoso M D, Marques R P. Discrete-time Markov jump linear systems[M]. Springer Science & Business Media, 2005.
Luan X L, Zhao S Y, Liu. control for discrete-time Markov jump systems with uncertain transition probabilities[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2013, 58(6): 1566-1572.
Fang H Y, Zhang M G, He S P, et al. Solving the zero-sum control problem for tidal turbine system: An online reinforcement learning approach[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2023,53(12): 7635-7647.
Notes: 针对噪声统计特性未知下的分布式非线性融合估计问题，目前，

## Slide 8: 主要内容
一、研究背景
二、关键问题
三、研究内容
四、总结与展望

## Slide 9
论文组织架构

## Slide 10
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
难点
二次型性能指标中引入衰减因子
二次型性能指标发散
转移概率未知
利用模态序列求解 Riccati 方程

## Slide 11
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
跟踪误差系统
被控系统
参考系统
引入衰减因子使性能指标收敛
二次型性能指标
极小化问题
衰减跟踪误差系统
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 12
注：CARE存在唯一镇定解当且仅当 能镇定，且 可探测。
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
定理3.1：极小化问题对应的控制律为 ，其中LQT控制器增益 为：
其中, 是下列 CARE 的唯一镇定解：
定理3.2：若 CARE 存在唯一镇定解，那么在唯一镇定解对应的控制律 作用下，衰减误差系统 是随机稳定的。
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 13
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
转移概率已知
选择镇定控制器 进行初始迭代
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 14
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
转移概率未知
选择镇定控制器 进行初始迭代
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 15
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制

## Slide 16
研究内容1：马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
以一个受随机故障影响的直流电机为例，验证本章所提算法的有效性
仿真参数：
图1 LQT跟踪控制器作用下的跟踪控制过程
本章设计的 LQT 跟踪控制器跟踪控制效果良好，且转移概率已知与未知时控制器的控制效果相近，这说明本文提出的 CARE 及其求解算法是有效的。

## Slide 17
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制

## Slide 18
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
控制二次型性能指标
衰减跟踪误差系统
控制极小极大化问题
估计二次型性能指标
估计极小极大化问题
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 19
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
定理4.1：满足估计极小极大化问题的 H∞ 滤波器增益 与噪声扰动增益 为：
其中, 是下列 GCARE 的唯一镇定解：
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 20
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
定理4.2：控制极小极大化问题的H∞ 跟踪控制器 与噪声扰动 为：
其中, 是下列 GCARE 的唯一镇定解：
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 21
GCARE 存在唯一镇定解当且仅当 能镇定，且 可探测，且镇定解 满足：
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
若 GCARE 存在唯一镇定解，那么在唯一镇定解对应的控制律 作用下，衰减误差系统 满足预设的 增益。
若 GCARE 存在唯一镇定解，那么在唯一镇定解对应的控制律 作用下，衰减误差系统 是随机稳定的。
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 22
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
转移概率已知
选择镇定控制器 、 进行初始迭代
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 23
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
选择镇定控制器 、 进行初始迭代
转移概率未知
Notes: 通过泰勒展开线性化，并

## Slide 24
研究内容2：受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
以一个受随机故障影响的直流电机为例，验证本章所提算法的有效性
仿真参数：，,
本章设计的H∞ 最优跟踪控制器、H∞ 滤波器效果良好，且转移概率已知与未知时控制器、滤波器的性能相近，这说明本文提出的 GCARE 及其求解算法是有效的。
图3 H∞ 最优跟踪控制器作用下的跟踪控制过程
图2 H∞ 滤波器估计误差

## Slide 25: 主要内容
一、研究背景
二、关键问题
三、研究内容
四、总结与展望

## Slide 26: 总 结
工作1
马尔可夫跳变系统的线性二次型最优跟踪控制
求解无限时域下对不稳定系统的跟踪控制问题；
设计转移概率已知与未知时的CARE迭代求解算法；
工作2
受扰马尔可夫跳变系统的H∞ 最优跟踪控制
给出GCARE唯一镇定解的存在性与稳定性证明；
设计转移概率已知时的GCARE迭代求解算法，给出算法收敛性证明；
设计转移概率未知下的GCARE迭代求解算法；

## Slide 27: 展 望
研究乘性噪声、不确定性、时滞等更复杂情形下的控制问题
研究系统参数未知时马尔可夫跳变系统的 Riccati 方程求解问题
研究混合控制、自适应控制、深度学习等控制方法

## Slide 28: 主要科研成果
序号 | 录用/发表论文 | 分区
1 | Shen Y, Yao C-K, Chen B, Che W-W, Wu Z-G. H∞ optimal output tracking control for Markov jump systems: A reinforcement learning-based approach. International Journal of Robust and Nonlinear Control. 2024;1-19. doi:10.1002/rnc.7255 | JCR2区
序号 | 发明专利
1 | 沈英, 姚才康, 倪洪杰. 一种适用于机械臂中具有功率模式切换的直流电机输出跟踪控制方法, 202310824266.7, 2023年7月6日.
2 | 沈英, 姚才康, 倪洪杰. 机械臂中信息不完全直流电机输出跟踪控制软件V1.0, 2023SR1088457, 2023年9月18日.

## Slide 29
感谢各位专家批评与指正!